## Slide 1: Hoofdstuk 3
8051 instructieset

## Slide 2: Instructies
Binair
  opcode gevolgd door een aantal operanden
  1, 2 of 3 bytes lang afhankelijk van de adresseermode
Assembleertaal
  Mnemonic gevolgd door een aantal parameters (meestal 1 of 2)

## Slide 3: Instructies
Assembleertaal
  eerst doel dan pas oorsprong vermelden bij dataoverdracht
    mov A, R1 (van R1 naar A)
  #-teken slaat op immediate data
    mov A,#13h (h=hexadecimaal, b=binair, d=decimaal, o=octaal)
  @-teken slaat op indirecte adressering
    mov A,@R0

## Slide 4: Instructies
Assembleertaal
  Bitbewerkingen
    mov C,26H.3
    mov C, P1.1
  Rr=R0…R7
  Ri=R0 of R1

## Slide 5: Adresseringsmodi
Register adressering
Directe adressering
Indirecte adressering
Immediate adressering
Relatieve adressering
Absolute adressering
Long adressering
Indexed adressering

## Slide 6: Register adressering
Instructielengte = 1 byte
5 bit voor de functiecode
3 bit voor het register
Voorbeeld
    add A,R7

## Slide 7: Directe adressering
Instructielengte = 2 bytes
Wordt gebruikt wanneer de bron of doel een direct adres of SFR voorstelt
Eén byte voor de functiecode, en één byte voor het bijhouden van het direct adres

## Slide 8: Directe adressering
Voorbeelden:
    mov A,78H
    mov P1,A

## Slide 9: Indirecte adressering
Instructielengte = 1 byte
1 byte voor functiecode waarvan 1 bit gebruikt wordt om R0 of R1 te adresseren
Voorbeeld:
    mov A,@R0

## Slide 10: Immediate adressering
Instructielengte = 2 bytes of 3 bytes
1 byte voor functiecode en 1 byte voor immediate data
1 byte voor functiecode en 2 bytes voor immediate data (DPTR kan 2 bytes data bevatten!)

## Slide 11: Immediate adressering
Voorbeelden
    mov A,#12d (2 bytes)
    mov DPTR,#8000h (3 bytes)

## Slide 12: Relatieve adressering
Instructielengte = 2 bytes
Gebruikt bij de onvoorwaardelijke spronginstructie sjmp en bij alle voorwaardelijke spronginstructies zoals bv. djnz, cjne, jb, jnb, jc, jnc, …
Enkel mogelijk bij een spong van 127 adressen vooruit of 128 adressen terug (cfr. 2-complement)

## Slide 13: Absolute adressering
Instructielengte = 2 bytes
Komt voor bij onvoorwaardelijke sprongen of bij de aanroep van een subroutine (2e byte bevat absoluut adres)
Beperkt tot 256 bytes!
Voorbeelden:
    ajmp verder
    acall schrijf_uit

## Slide 14: Long adressering
Instructielengte = 3 bytes
Gebruik gelijkaardig aan absolute adressering maar het doeladres bestaat uit 2 bytes
Voorbeelden:
    ljmp verder
    lcall lees_kar

## Slide 15: Indexed adressering
In dergelijke instructies wordt een adres gevonden dat eerst nog dient berekend te worden!
Voorbeeld:
    movc A,@A+PC

## Slide 16: Samengevat

## Slide 17: Vorige les
Gebruik van de carry-vlag voor het opslaan van één bit informatie
Gebruikte instructies:
  jc, jnc, mov, djnz, jb, jnb, jmp, rl, rr, cpl, setb, clr
  Sommige bitinstructies kunnen worden toegepast op bytes, op voorwaarde dat de accumulator wordt gebruikt!
± Afscannen toetsenbord

## Slide 18: Deze les
Afwerken van reeks 2 (enkel afscannen)
  Voorzien dat het afscannen stabiel gebeurt d.m.v. het toevoegen van extra code voor het opvangen van contactdender!
Laatste oefening van reeks 1 uitwerken
Beginnen aan reeks 3

## Slide 19: Werking Timer 0 en Timer 1
Te gebruiken registers?
  THx en TLx (telregisters)
  TMOD (configuratieregister)
  TCON (controleregister)
  CKCON (clock controleregister)
Vier werkingsmodi waarvan slechts mode 1 en mode 2 belangrijk zijn:
  Mode 1 => 16 bit T/C
  Mode 2 => 8 bit T/C met autoreload (enkel mogelijk voor kleine tijdsintervallen)

## Slide 20: Timer 0 mode 1
mov TMOD,#01h (timer 0 mode 1)
mov TMOD,#10h
(timer 1 mode 1)
Starten/stoppen timers
Pollen op TF0/ TF1
Aanpassen van de tick-snelheid
(klok controle)

## Slide 21: Werking Timer 0 en Timer 1 (16 bit)
00 00
00 01
00 02
00 03
00 04
00 05
… …
00 FF
01 00
01 01
01 02
01 03
… …
FF FF
00 00
TH0
TL0
TF0
Totale duur tussen het starten van de timer en het overlopen?

## Slide 22: Werking Timer 0 en Timer 1 (16 bit)
  De klokfrequentie (SYSCLK) bedraagt 24.5 MHz, intern gedeeld door 8
  Voor lange tijdsintervallen, kan de timerklok nog eens gedeeld worden door 4, 12 en 48 (cfr. CKCON-register)
  Na het overlopen van de timer moet de vlag TF0 (of TF1 )steeds worden gewist!
  Alle timer-registers bevinden zich in SFR-pagina 0!
  Aangezien de timer steeds overloopt bij de overgang van FFFF naar 0000 kan enkel de startwaarde worden ingesteld!
    aantal timer ticks berekenen en vervolgens aftrekken van FFFF!

## Slide 23: Werking Timer 0 en Timer 1 (8 bit)